## Slide 1: “FAST”主动反射面的形状调节

## Slide 2
理想抛物面
基本球面半径R，抛物面观察面半径r=150
焦距F=0.466R
理想条件下，高度为h的半径为R的球面完美地形变为高度为H焦距为F的抛物面
球面面积=抛物面面积
下拉索长度li，促动器原始长度Li 促动器下端坐标Pi, 方向ei(单位向量）
主索节点坐标Qi , 促动器伸长量si

## Slide 3
高h的球面面积
高h的球面面积公式

## Slide 4
高h的抛物面面积
高h的抛物面面积公式
焦距为F的抛物面方程

## Slide 5
第一问：理想抛物面的确定
由对称性，最下端的主索节点只能做上下移动。（注：可简化为二维的情形）
球面方程为
设对下端主索节点移动量为s（上移为正）, 对应理想抛物面方程为(焦距变为F-s)
由r, 计算出抛物面高度
计算出相应的球面高度
形变区域内的节点索引条件

## Slide 6
第一问：理想抛物面的确定
由等面积公式，求出形变区域中相应节点的新的z坐标
节点z坐标
形变后的节点z坐标
由对称性， 变形前后，节点应该在同一个垂直平面上，由此可求出形变后节点的x,y坐标
计算变形区域中相应的促动器伸长量si，取|s|较小的值|s|
变形区域中节点的新坐标

## Slide 7
第一问：理想抛物面的确定
形变区域的促动器伸缩量的最大值越小越好，
解得：
促动器的最大伸缩量发生在最低点
形变区域有706个主索节点
方法一
促动器最大伸长量最小

## Slide 8
第一问：理想抛物面的确定
形变区域的索点移动距离越小越好，
解得：
促动器的最大伸缩量发生在最低点，即移动距离最大的点是最低点
形变区域有706个主索节点
方法二
主索点移动的最大距离最小

## Slide 9
第一问：理想抛物面的确定
抛物线方程
圆方程：
抛物线上的点
方法三
形变区域点的移动距离最小

## Slide 10
第一问：理想抛物面的确定
解得：
形变区域有706个主索节点

## Slide 11
第一问：三种方法的结果图

## Slide 12
第二问:促动器伸长量的优化
入射光线方向
抛物面轴方向
抛物面方程的确定
抛物面轴方向为 时，抛物面方程为
抛物面轴方向为 时，

## Slide 13
第二问:促动器伸长量的优化
抛物面方程的确定
抛物面轴方向为 时，
抛物面轴方向为 时，理想抛物面方程
高度为h0的口径平面，法向为
口径平面方程为：

## Slide 14
第二问:促动器伸长量的优化
理想抛物面方程

## Slide 15
第二问:促动器伸长量的优化
理想抛物面顶点

## Slide 16
第二问:促动器伸长量的优化
形变区域拉索节点索引
形变区域拉索节点满足条件
形变区域大约709个主索节点

## Slide 17
第二问:促动器伸长量的优化
优化问题（多变量， 多约束）
变量个数2226*3 +2226
等式约束2226个
不等式约束2226+6525*2个

## Slide 18
第二问:促动器伸长量的优化
优化问题（多变量， 多约束）
理想抛物面方程f(Q)，变形区域节点索引k
优化函数 可以有不同的优化函数 Q到抛物面的距离平方和。。。
不等式约束
边界不重复计算，边长约束有6525*2个
促动器长度限制 2226个
等式约束 2226个

## Slide 19
第二问:促动器伸长量的优化
多变量、多约束优化问题求解 （罚函数法）
转化为新无约束优化问题

## Slide 20
第二问:促动器伸长量的优化
多变量、多约束优化问题算法
esp: 误差精度
1. 令x1=x0 计算 ， 跳到3，否则2
初始取k=1
2. 找 设最小点为 ，令k=k+1,
多变量、无约束优化问题有很多算法，选合适的
变量太多，粒子群、遗传、蚁群等算法应该不适应
要注意用向量并行计算，避免循环语句
初始点取形变区域内拉索节点的原始坐标
3. 计算等式、不等式平方和及|x0-x1|, 若最大值<esp, 结束，否则 1
第二问看大家的编程能力

## Slide 21
第二问:促动器伸长量的优化
结论（中间结果）
变量及约束条件太多，后期收敛速度非常慢，很难找到满足约束条件的解
从基准球面上的初始点出发，很快就能找到近似的最优解
促动器伸缩量大于10-2的有515个；大于10-4的有584个
不管迭代多久，所以结果都在一个小范围内波动
促动器最大伸缩量0.3761

## Slide 22
第三问:馈源舱的接收比
一些假设
镜面是球面
镜面面积用三角形面积做近似计算
馈源仓圆盘平面与入射方向垂直（接收到的反射光线最多）

## Slide 23
第三问:馈源舱的接收比
光线关于球面上点的反射
所有向量皆单位向量
1. 三向量共面
2. 是在Q点的切平面的法向

## Slide 24
第三问:馈源舱的接收比
基准球面的反射比
1. 只有300米口径球面都在基准球面上，反射比与入射光线方向无关
2. 工作面球面面积即为300米口径球面
3.有效反射面面积S3
如图，反射光线与馈源仓圆盘边界相交的球面上的点Q所在的球面的口径2r
有效的反射区可由反射光线与馈源仓圆盘边界相交的球面确定

## Slide 25
第三问:馈源舱的接收比
求r
由N在oQ上可求得N的坐标
由 可求得r
反射光线与馈源仓圆盘右端相交
反射光线与馈源仓圆盘左端相交

## Slide 26
第三问:馈源舱的接收比
两个函数图像
f(r)=0有两个解r1<r2
g(r)=0有两个解r3,满足r2<r3
解得：
反射光线被馈源仓圆盘接收的半口径范围为：
（反馈源仓圆盘会挡住口径为1的球面的入射光）
注：f(r)>0, 表示反射光进入馈源仓
g(r)<0, 表示反射光进入馈源仓

## Slide 27
第三问:馈源舱的接收比
基准球面的反射比：
结论：1.馈源仓圆盘的投影挡住的面积可忽略不计
2.调整镜面的作用是使得每个镜面中心的半径方向和入射光线方向尽可能的平
行，使得镜面上大多数点的反射光线可以进入馈源仓平面。

## Slide 28
第三问:馈源舱的接收比
调整后馈源仓反射比
球面镜面
镜面的有效面积及有效反射面积的计算
标准球面反射率的计算方法对一般位置的镜面不适用
镜面可能只有一部分在工作区
镜面关于中心轴oP没有对称性
坐标原点(0,0,0)
1.镜面的有效面积的计算（在口径平面以下的部分）
口径300的理想抛物面高度
2.镜面的有效反射面积的计算（反射光线经过馈源仓圆盘）
3. 1.2.的计算都是局部的，所以要对镜面做三角剖分
方法一

## Slide 29
第三问:馈源舱的接收比
镜面有效的面积及有效反射面积的计算
球面镜面
取剖分小三角形，其中心为D，
坐标原点(0,0,0)
若E在口径平面以下，则判定剖分三角形面积为有效面积
若关于E的反射光线进入馈源仓圆盘，则判定剖分三角形面积为有效反射面积
由ABC坐标计算镜面的新圆心

## Slide 30
第三问:馈源舱的接收比
球面镜面
坐标原点(0,0,0)
馈源仓平面方程
反射光线与馈源仓平面相交条件
关于E的反射光线方向
反射光线进入馈源仓圆盘

## Slide 31
第三问:馈源舱的接收比
镜面三角形剖分方法（各边平行等分）
n=4的三角形剖分
小三角形面积=大三角形面积/n2
注意使用并行计算，尽量不用循环语句，否则计算速度很慢

## Slide 32
第三问:馈源舱的接收比
由镜面顶点(A,B,C)确定圆心o
解方程可得， o有两个值，取o(3)大的那个
可自编程，也可用 symbolic solve 求解

## Slide 33
第三问:馈源舱的接收比
由剖分法计算的300米口径的基准球面反射比（取n=50,)
剖分法计算很精确

## Slide 34
第三问:馈源舱的接收比
调整后的第一块镜面图
镜面中心的半径方向和入射光线方向夹角很小
得到剖分中心点集及球面上的点集后，用scatter3做图

## Slide 35
第三问:馈源舱的接收比
由剖分法计算的调整后的馈源仓接收比(n=50)

## Slide 36
第三问:馈源舱的接收比
蒙特卡洛模拟步骤
方法二
口径圆盘上均匀采点
入射光线方向(方向角)
口径圆盘上的两个垂直方向
方向角
口径圆盘上均匀采样
θ=rand(1,1000)*2*pi;
r=sqrt(rand(1,1000));
随机均匀采样， 需多次运行取平均值

## Slide 37
第三问:馈源舱的接收比
蒙特卡洛模拟步骤
方法二
求出从Q发出的入射光到达的镜面 (ABC镜面顶点)
判断入射光线 与平面ABC的交点在三角形ABC内
如果上述判断成立，求反射光线是否进入馈源仓
如果反射光线进入馈源仓，则计数加1
速度快，但不一定准确，
多次运行取平均值。

## Slide 38
第三问:馈源舱的接收比
口径圆盘上均匀确定采样
rate4=0.6365
x=-150:3:150; y=x; [x,y]=meshgrid(x,y);
r=sqrt(x.^2+y.^2); k=find(r<=150); r=r(k); x=x(k); y=y(k);
theta=(x>=0).*asin(y./(r+(r==0)))+(x<0).*(pi-asin(y./(r+(r==0))));
n1=[cos(alpha)*sin(beta),sin(beta)*sin(alpha),-cos(beta)];
n2=cross(p,n1);
Qx=r.*cos(theta)*n1(1)+r.*sin(theta)*n2(1);
Qy=r.*cos(theta)*n1(2)+r.*sin(theta)*n2(2);
Qz=r.*cos(theta)*n1(3)+r.*sin(theta)*n2(3); %均匀采样点
Q=[Qx(:)';Qy(:)';Qz(:)']';
本题特点：理论性强，变量、约束极多，考验算法与编程能力。

## Slide 39
第三问:馈源舱的接收比
判读点在三角形内的方法
A
B
C
D
解出s,t，若
则D在三角形ABC内